譲渡対象資機材の概要

〔国内基地保管分〕

1．ビーチブーム　（バイコマ社、英国）　【１号東京湾基地（千葉県）に保管】

浅瀬、砂浜用オイルフェンス。材質は熱可塑性のポリウレタンで有効寿命は約５－８年であるものの軽く、持ち運びが容易でコンパクトに収納できる。ショアーガーディアン120m（8×15mセクション）、シーセンチネル200m（8×25mセクション）を付属品とともに専用コンテナに装備（2.99m長×2.4m幅×2.59m高）。約2.7トン。

２. タランチュラ（デスミ・ロークリーン社、デンマーク）　【２号瀬戸内基地（岡山県）に保管】

堰式の油回収機（回収能力は250kl/時）。スキマー本体に装着された2基のスラスターはリモコンから遠隔操作でき、スキマーを全方向に自在に推進できる※。スキマー、リモコン、油圧パワーパック、クレーン、ホースリールで構成。すべての機器を20ft(6.058m長×2.438m幅×2.4m高）のコンテナに収納。総重量約5.5トン。

※経年による油圧の低下が一部見られており、譲渡後、スキマーポンプ、スラスター、クレーンの稼動についてメーカー代理店等による検査・調整を推奨する。

〔海外基地保管分〕

１．DESMI２５０(デスミ・ロークリーン社、デンマーク)

【１号シンガポール基地、４号アブダビ基地（UAE）に保管】

３個のフロートの中央部に位置するホッパー（漏斗）部分の、海水面に対する高さを調整して流出油を誘導し（リモートコントロール）、縦型に組み込まれたカッター付アルキメデス型スクリュー・ポンプによって、高粘性油を付着したゴミとともに吸引回収。回収能力約50kl/時程度。回収機本体、パワーパック、ホースなどの付属品とともにコンテナに収納（3.0m長×2.4m幅×2.4m高）、総重量約3.3トン。

２．Hi-スプリント1500（バイコマ社、英国）　【２号カフジ基地（サウジアラビア）に保管】

送風機で空気を浮体部に充填して使用。寸法は海面上60cm、海面下90cm、重量は6kg/m。ユニコン・ジョイント。材質はナイロン、ネオプレン両面コート。リール巻き250m単位で、送風機などの付属品とともにコンテナに収納（3.1m長さ×2.4m幅×2.6m高）、総重量約4.6トン。

３. GT 185-6（LAMOR社、フィンランド）

【２号カフジ基地（サウジアラビア）、３号ポートクラン基地（マレーシア）に保管】

デスミ２５０と同様に堰式スキマーであるが、カッター付アルキメデスポンプは横置き式。調整アダプターにより、掬い取る深さを調整でき、油とともに流入してくる水の量を減らすことができる。回収能力５０kl/時程度。

収納： 3.0m長×2.4m幅×2.6m高、 重量: 2.8ton

４．ビーチクリーナー（バイコマ社、英国）

【２号サウジ基地（サウジアラビア）、４号アブダビ基地（UAE）に保管】

バキューム式の海岸漂着油回収用のクリーナー。吸引作業と同時に使用可能な高圧洗浄水用ポンプを装備。回収能力約30kl/時、動力はディーゼルエンジン。ビーチクリーナー一式（本体、油貯留ホッパー、ホース類などで構成）２組を専用コンテナに収納（3.0m長×2.4m幅×2.6m高）、総重量は４トン弱。