譲渡対象資機材の概要

１．Vスウィープ（ノーフィ社、ノルウェー）

【１号東京湾基地（千葉県）、２号瀬戸内基地（岡山県）に保管】

↑１号東京湾基地　　　　　　　　　↑２号瀬戸内基地

集油を目的とした充気式オイルフェンスで底部にネットが張られV字型を形成し、集油効果をよくしている。アウトリガーを用いて1隻による集油、ブイ・スウィープを2隻で曳航しての集油、そして既存のオイルフェンスと連結し2隻で曳航する使用方法が可能。海面上0.8m、海面下1.5mで開口部は19m、スウィープの長さ60m、内側10mのガイドブームをセット。リール、パワーパックと2台のブロワーが専用コンテナに収納（長さ2.991m、幅2.438m、高さ2.438m）。総重量約3.5トン。1隻による集油のためのアルミ製アウトリガーは別のコンテナに収納（長さ5.8m、幅2.438m、高さ2.438m）。総重量約1.5トン。

２．コンビネーションスキマー（デスミ社、フィンランド）

【２号瀬戸内基地（岡山県）に保管】

↑２号瀬戸内基地

堰式の油回収機(回収能力は125kl/時)。スキマー本体に装着された2基のスラスターはリモコンから遠隔操作でき、スキマーを全方向に自在に推進できる。また ベルトカセットを取り付け高粘度油にも対応可能。すべての機器を10ft (3.1m長×2.35m幅×2.5m高)コンテナに収納。総重量約3.2トン。

３．コマラ１２Ｋ（バイコマ社、英国）

【４号日本海基地（新潟県）、５号北海道基地（室蘭市）に保管】

↑４号日本海基地　　　　　　　　　　　　　　　↑５号北海道基地

ディスク構成。重量は55Kgと軽量で、2人によるオペレーションも可能。低粘度油用に最適。最高回収量12トン/時、含水量2%以下。4基をパワーパック（ディーゼルエンジン）とともに専用コンテナに収納（3.0m長×2.4m幅×2.6m高）。総重量約3.1トン。

４．ビーチブーム（ポリウレタン製）（バイコマ社、英国）

【４号日本海基地（新潟県）、５号北海道基地（室蘭市）に保管】

↑４号日本海基地　　　　　　　　　　　　　↑５号北海道基地

浅瀬、砂浜用オイルフェンス。材質は熱可塑性のポリウレタンで非常に軽く、持ち運びが容易でコンパクトに収納できる。ショアーガーディアン120m（8×15mセクション）、シーセンチネル200m（8×25mセクション）を付属品とともに専用コンテナに装備（2.99m長×2.4m幅×2.59m高）。約2.7トン。

５．ユニブーム８００R　（エンバイロ・ティーム社、ノルウェー）

【４号日本海基地（新潟県）に保管】

オイルフェンスの浮体の中にリング式与圧機構を持つ自己膨張構造のオイルフェンスであり、フェンスの寸法は、海面上80cm、海面下100cmで全長200mである。展張、回収作業を容易にするためのターンテーブルを装備。全システムをコンテナ（7.396m長×2.758m幅×3.1m高）に収納。総重量約15.0トン。

６．トランスレック２５０（フラモ社、ノルウェー）【５号北海道基地（室蘭市）に保管】

大型油回収装置（回収能力250トン/時）で、様々な種類の流出油に対応するべく3種類のスキマーヘッド（堰式、ディスク式、ベルト式）を備えている。機器の運転はホースリールの脇に設けられた制御盤から、または遠隔操作に切り替えてリモートコントロールにより操作可能。本体、スキマーヘッド、パワーパック等を3個のコンテナ（7.4m長×2.5m幅×4.1m高、重量約１５トン×1コンテナと、6.06m長×2.44m幅×2.59高、重量5トン×2コンテナ）に収納。

７．ランサーバージ（ランサー社、ニュージーランド）

【１号東京湾基地（千葉県）、２号瀬戸内基地（岡山県）、３号伊勢湾基地（三重県）に保管】

↑１号東京湾基地（収納時）　　↑２号瀬戸内基地（収納時）　　↑３号伊勢湾基地（収納時）

↑＜ご参考＞同型バージの使用事例

（平成25年10月　第一管区海上保安部との合同訓練　於：網走）

写真中の充気されたランサーバージは5号北海道基地（北海道）に配備中。

※本件譲渡対象外です。

送風機で浮力チューブを膨張させて使用する曳航式オープンタンク。貯油能力は25m³。満載状態で5ノットでの曳航が可能。材質は耐候 性・耐久性に優れたハイパロンを採用。木箱に収納(1.4m長×1.1m 幅×0.9m高、500kg)。寸法は膨張時9.8m長×3.3m幅×1.4m喫水。 総重量470kg。

※２号基地のランサーバージは、純正の収納木箱が付属しません。写真中の白いコンテナは譲渡対象外となります。

以上