譲渡対象資機材の概要

１．Vスウィープ（ノーフィ社、ノルウェー）

【１号東京湾基地（千葉県）、２号瀬戸内基地（岡山県）、４号日本海基地（新潟県）に保管】

↑１号東京湾基地	↑２号瀬戸内基地

↑４号日本海基地

集油を目的とした充気式オイルフェンスで底部にネットが張られV字型を形成し、集油効果をよくしている。アウトリガーを用いて1隻による集油、ブイ・スウィープを2隻で曳航しての集油、そして既存のオイルフェンスと連結し2隻で曳航する使用方法が可能。海面上0.8m、海面下1.5mで開口部は19m、スウィープの長さ60m、内側10mのガイドブームをセット。リール、パワーパックと2台のブロワーが専用コンテナに収納（長さ約2.9m、幅約2.5m、高さ約2.5m）。総重量約3.5トン。1隻による集油のためのアルミ製アウトリガーは別のコンテナに収納（長さ5.8m、幅2.438m、高さ2.438m）。総重量約1.5トン。

※2コンテナで1セットとなります

２．ディープシーブーム（スリックバー社、米国）

【１号東京湾基地（千葉県）、２号瀬戸内基地（岡山県）、

３号伊勢湾基地（三重県）、４号日本海基地（新潟県）、５号北海道基地（北海道）に保管】

↑１号東京湾基地	↑２号瀬戸内基地　（１号機）

↑２号瀬戸内基地　（２号機）	↑３号伊勢湾基地　（１号機）

↑３号伊勢湾基地　（２号機）、	↑４号日本海基地

↑５号北海道基地

船上で充気し、海面に繰り出す。各25mの気室に3m×8の小気室を有する二重充気システム。ブーム材質はウレタンコートポリエステルを採用。フェンスの寸法（充気時）は海面上61cm、海面下91cmで全長250m。全ての機器をコンテナに収納（約2.4m長×約3.5m幅×約2.6m高）、総重量約6.0トン。

３．ローブーム１８００（デスミ・ロークリーン社、デンマーク）

【６号沖縄基地（沖縄県）に保管】

↑６号沖縄基地

船上で充気し、海面に繰り出す。フェンスの寸法（充気時）は海面上60cm、海面下90cmで全長250m。全ての機器をコンテナに収納（約3.7m長×約2.35m幅×約2.5m高）、総重量約5.7トン。50mセクションは簡単にＵシェイプを形成し集油フェンスとして使用できる。200mセクションはガイドブームとして使用する。

４．コマラ１２Ｋ（バイコマ社、英国）

【６号沖縄基地（沖縄県）に保管】

↑６号沖縄基地

ディスク構成。重量は55Kgと軽量で、2人によるオペレーションも可能。低粘度油用に最適。最高回収量12トン/時、含水量2%以下。4基をパワーパック（ディーゼルエンジン）とともに専用コンテナに収納（約3.0m長×約2.4m幅×約2.6m高）。総重量約3.1トン。

５．ファスタンク（９トン）（ファストエンジニアリング社、英国）

【２号瀬戸内基地（岡山県）、３号伊勢湾基地（三重県）、

４号日本海基地（新潟県）、５号北海道基地（北海道）、６号沖縄基地（沖縄県）、

海外１号シンガポール基地（シンガポール）、海外４号アブダビ基地（アブダビ）に保管】

※以下の写真は、各基地で撮影した参考画像です。詳細は個別にお問い合わせください。

↑２号瀬戸内基地	↑３号伊勢湾基地

↑４号日本海基地	↑５号北海道基地

↑６号沖縄基地	↑シンガポール基地

↑アブダビ基地

回収油の一時貯蔵などに使用する組み立てタンク。材質は塩ビコーティングしたポリエステル（フレームはアルミ製）。組み立て時の大きさは、直径3.2m、高さ1.5m。国内基地ではプラスチック製の専用のボックス（1.6m長×0.5m幅×0.5m高）、海外基地では木製の収納ボックス（1.6m長×0.4m幅×0.4m高）に入っている。総重量は約72kg（9トンタイプ）。

６．ユニブーム８００R（ノーレンス社、ノルウェー）

【５号北海道基地（北海道）に保管】

↑５号北海道基地

オイルフェンスの浮体の中にリング式与圧機構を持つ自己膨張構造のオイルフェンスであり、フェンスの寸法は、海面上80cm、海面下100cmで全長200mである。展張、回収作業を容易にするためのターンテーブルを装備。全システムをコンテナ（約7.4m長×約2.8m幅×約3.1m高）に収納。総重量約15.0トン。

以上